## Slide 1: Метод реализации сетевой архитектуры кластера машинного обучения с использованием механизмов контроля перегрузок
Студент группы ИУ7-73Б: Паламарчук Андрей Николаевич
Руководитель: Клочков Максим Николаевич
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
ФАКУЛЬТЕТ ИУ «ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»
КАФЕДРА ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
2025 г.

## Slide 2: Цели и задачи
Цель: провести анализ существующих методов и программных средств для реализации сетей кластера машинного обучения с использованием механизмов контроля перегрузок и балансировки нагрузки.
Задачи:
— проанализировать предметную область, выявить специфику трафика распределенного обучения, определить требования к сети;
— провести сравнительный анализ методов контроля перегрузок, среди которых выделяются реактивные и проактивные;
— провести сравнительный анализ методов балансировки нагрузки, среди которых выделяются статические и динамические;
— провести сравнительный анализ методов и средств моделирования сетей.

## Slide 3: Сравнение методов контроля перегрузок
Метод | Критерий | Место принятия решения | Механизм реакции | Требования к оборудованию
DCQCN | ECN | Хост | Снижение скорости передачи | Поддержка ECN
TIMELY/Swift | RTT | Хост | Снижение скорости передачи | Высокая точность таймеров NIC
HPCC | INT | Хост | Управление окном | Поддержка INT
RoCC | Длина очереди | Коммутатор | Явная передача скорости | Программируемые коммутаторы (P4/FPGA)
PowerTCP | Сетевая мощность | Хост | Управление окном | Опционально INT
FNCC | Ускоренный INT | Хост | Управление окном | Поддержка INT, модификация ACK
FastFlow | ECN, RTT, Packet Trimming | Хост | Управление окном | Поддержка Packet Trimming
GraphCC/PET | Статистика очередей (ML) | Коммутатор | Управление окном | Вычислительные ресурсы на коммутаторе

## Slide 4: Сравнение методов балансировки нагрузки
Метод | Критерий | Место принятия решения | Гранулярность | Переупорядочивание
ECMP | Хэш заголовков | Коммутатор | Поток | Отсутствует
Packet Spraying | Round-Robin/Random | Хост или коммутатор | Пакет | Возникает
Flowlet | Длина очереди | Хост или коммутатор | Группа пакетов | Минимизировано
Hopper | RTT | Хост | RTT-эпоха (группа пакетов) | Контролируется